## Slide 1
一级模块：BM_H13DSP_M_TOP
二级模块：时钟/复位（时钟i_clk_25M_cpld，复位i_PWRDG_P3V3_STBY）
二级模块：分频定时模块 timer_gen；
二级模块：生成多个同步时钟使能信号clkDivTree；
三级模块：clkDiv
二级模块：信号去抖/异步复位同步释放 PGM_DEBOUNCE
二级模块：主/从电源管理
二级模块：IIC桥接模块，连接 Wishbone 总线和 I2C 接口，支持通过 I2C 协议与外部设备通信
二级模块：串并转换pvt_gpi
二级模块：处理 eSPI 数据的接收、解析、状态管理以及数据发送，espi_link

## Slide 2
二级模块：timer_gen分频定时模块， timer_gen_50mhz.v；
是一个基于 50 MHz 时钟信号的 Verilog 模块，用于生成各种时间间隔信号和不同频率的时钟信号。
模块接口
输入
clk: 主时钟信号，频率为 50 MHz。
reset: 异步复位信号，用于初始化模块状态。
输出
1、时间信号 (tXX):
t40ns, t80ns, t160ns, t1us, t2us, ..., t1s：这些是不同时间间隔的脉冲信号，表示特定时间间隔的触发。
2、时钟信号 (clk_XX):
clk_1hz, clk_2p5hz, clk_4hz, clk_16khz, clk_6m25, clk_16m6：这些是不同频率的时钟信号，具有 50% 占空比。
3、特殊时钟 (clk_16m6):
通过两个寄存器 (clk_16m6_q1 和 clk_16m6_q2) 分别在时钟的上升沿和下降沿计数生成，频率为 16.6 MHz（0.75Mhz）。
4、 特殊频率时钟 (clk_2p5hz)
clk_2p5hz 的周期为 400 ms（2.5 Hz），无法直接通过简单计数生成。
使用 t64ms_tick 和一个 3 位移位寄存器 (t200ms_tmr) 实现，每 3 个 t64ms_tick 触发一次翻转。

## Slide 3
二级模块：信号去抖模块 PGM_DEBOUNCE，它的主要功能是对输入信号进行去抖处理，过滤掉短时间的毛刺信号，确保输出信号稳定。
模块接口
输入
clk: 时钟信号，用于驱动模块逻辑。
rst: 异步复位信号，用于初始化模块状态。
din: 输入信号向量，包含多个需要去抖的信号。
timer_tick: 计时信号，用于控制计数器的更新。
输出
dout: 去抖后的输出信号向量，与 din 一一对应。
模块参数
SIGCNT: 输入信号的数量（默认值为 5）。
NBITS: 计数器的位宽（默认值为 3）。
NDELAY: 去抖延迟的时钟周期数，默认值为 2**NBITS，默认8个周期。
ENABLE: 是否启用去抖功能（默认值为 1）。

## Slide 4
二级模块：主/从电源管理
模块功能：电源管理模块负责协调系统的电源时序操作。它通过监控电源状态信号、故障信号以及时序信号，控制电源的开启、关闭和故障恢复过程。
模块接口
输入
clk: 时钟信号，用于驱动模块逻辑。
rst: 异步复位信号，用于初始化模块状态。
din: 输入信号向量，包含多个需要去抖的信号。
timer_tick: 计时信号，用于控制计数器的更新。
输出
dout: 去抖后的输出信号向量，与 din 一一对应。
模块参数
SIGCNT: 输入信号的数量（默认值为 5）。
NBITS: 计数器的位宽（默认值为 3）。
NDELAY: 去抖延迟的时钟周期数，默认值为 2**NBITS，默认8个周期。
ENABLE: 是否启用去抖功能（默认值为 1）。

## Slide 5
IDLE
OPCODE
GET_CONFIGURATION
SET_CONFIGURATION
PUT_IOWR_SHORT
PUT_IORD_SHORT
GET_STATUS
GET_VWIRE
PUT_VWIRE
PUT_OOB
GET_OOB
1、解复位＋片选进OPCODE状态
2、clk_cnt计8拍产生st_trans_en
3、缓存字节产生data_byte_in
1、复位ESPI_RST
2、片选无效
ESPI_CS1
ADDR_RD
CRC_1（循环1）
VMIRE_LENGTH
OOB_TAG
1、GET_CONFIGURATION直跳ADDR_RD
SET_CONFIGURATION 直跳ADDR_RD
get_config_en拉高
set_config_en拉高
2、GET_STATUS、GET_VWIRE直跳CRC_1
get_status_en拉高
get_vwire_en拉高
3、PUT_VWIRE直跳VWIRE_LENGTH
put_vwire_en拉高
4、PUT_OOB、GET_OOB直跳OOB_TAG
put_oob_en拉高
get_oob_en拉高
5、PUT_IORD_SHORT下put_iord_short_en拉高
PUT_IOWR_SHORT下put_iowr_short_en拉高
1、ADDR_RD状态下打2拍，addr_trans_en拉高
(1) addr_trans_en+get_confit_en跳CRC_1
(2) set_confit_en直跳DATA_RD
(3) put_iowr_short_en直跳SHORT_RD
2、
(1) st_trans_en+!crc_enable跳TAR
(2) st_trans_en+crc_enable+data_byte_in跳TAR
否则跳CRC_ERR
3、STS状态下打2拍，sts_trans_en拉高
4、OOB_TAG在st_trans_en/get_oob_en下跳
OOB_LENGTH
1、解析data_byte_in进上述各状态
8'h21: GET_CONFIGURATION;
8'h22: SET_CONFIGURATION;
8'h25: GET_STATUS;
8‘h05: GET_VWIRE;
8'h04: PUT_VWIRE;
8'h06: PUT_OOB;
8'h07: GET_OOB;
8'h44: PUT_IOWR_SHORT;
8'h40: PUT_IORD_SHORT;
循环1/DATA_RD/SHORT_RD
TAR/CRC_ERR
STS（循环2）
OOB_LENGTH
……/循环1 /循环1
RESP_WAIT/CRC_ERR
CRC_2
OOB_MSG（循环4）/循环1
……
RESP_ACCEPT（循环3）/CRC_ERR
{IDLE/CRC_ERR}
（循环1/循环2）/循环1
……
{DATA_WR/循环2 /SHORT_WR/VWIRE_DATA_WR/循环2 /循环4}/CRC_ERR
……
……
IDLE
OPCODE
GET_CONFIGURATION
SET_CONFIGURATION
PUT_IOWR_SHORT
PUT_IORD_SHORT
GET_STATUS
GET_VWIRE
PUT_VWIRE
PUT_OOB
GET_OOB
ADDR_RD
CRC_1
VMIRE_LENGTH
OOB_TAG
CRC_1/DATA_RD/SHORT_RD
TAR/CRC_ERR
STS
OOB_LENGTH
{TAR/CRC_ERR}/CRC_1/CRC_1
RESP_WAIT/CRC_ERR
CRC_2
OOB_LENGTH
{RESP_WAIT/CRC_ERR}/CRC_1/CRC_1
RESP_ACCEPT/CRC_ERR
{IDLE/CRC_ERR}
OOB_MSG/CRC_1
{RESP_ACCEPT/CRC_ERR}/CRC_1/CRC_1
{DATA_W/CRC_ERR
{IDLE/CRC_ERR}
OOB_MSG/CRC_1
...
循环2
…
…
1、ADDR_RD状态下打2拍，addr_trans_en拉高
(1) addr_trans_en+get_confit_en跳CRC_1
(2) set_confit_en直跳DATA_RD
(3) put_iowr_short_en直跳SHORT_RD
2、TAR状态下打2拍，tar_trans_en拉高
(1) tar_trans_en跳RESP_WAIT
(2) CRR_ERR下状态机挂死
3、STS状态下打2拍，sts_trans_en拉高
4、(1) st_trans_en+put_oob_en下跳OOB_MSG
(2) st_trans_en+get_oob_en下跳OOB_MSG
2、RESP_WAIT状态下直跳RESP_ACCEPT
4、(1) put_oob_en跳CRC_1
(2) get_oob_en跳STS
2、
(1) get_config_en下直跳DATA_WR
(2) put_iord_short_en下直跳SHORT_WR
(3) get_vwire_en
set_config_en
get_status_en
put_vwire_en
put_iowr_short_en下直跳循环2
(4) put_oob_en下直跳循环4